Tarnowo Podgórne, 14.04.2016 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciągnika                                         z przyczepą kontenerową

1.Zamawiający:

## Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z. o. o.

Ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel.: 	61 8 146 430 		NIP 		777 00 04 121

fax: 	61 8 147 407  		REGON 	639910084

Adres strony internetowej: www.tp-kom.pl, e-mail: mdzik@tp-kom.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Osobą upoważniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych i merytorycznych jest: Marlena Dzik, tel. (61) 8959 424.

2. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.).

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą kontenerową.

Ciągnik rolniczy - dane techniczne:

- Rok produkcji: 2016r. fabrycznie nowy

- Moc znamionowa: 90-105 KM

- Max masa całkowita do 4300 kg

- Silnik norma spalin Tier 4i/ Stage 3B

- Skrzynia biegów mechaniczna z rewersem elektrohydraulicznym z możliwością regulacji agresywności zmiany kierunku jazdy min. 16 biegów do przodu i 16 do tyłu.

- Prędkość robocza: 200m/h - 40 km/h (200m/h przy obrotach silnika 2000 obr/min)

- Klimatyzowana i ogrzewana kabina

- Funkcja sprzęgła w hamulcu

- Regulowana kolumna kierownicy

- Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, dodatkowe siedzenie dla pasażera

- Wycieraczka przedniej i tylniej szyby ze spryskiwaczem

- Zaczep górny transportowy , przestawiany wysokościowo

- Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych

- Rozstaw osi od 2450 mm

- Ogumienie przód 380/85 R 24

- Ogumienie tył  460/85 R 34

- Błotniki przednie skrętne

- Przycisk do włączania WOM umieszczony na błotniku

- Przyciski do sterowania podnośnikiem tylnym na błotnikach

- Tylni TUZ – udźwig min. 3,5 tony

- System amortyzacji w transporcie

- Przedni TUZ – udźwig min. 2,5 tony z obciążnikiem blokowym żeliwnym min.500kg.

- Mechaniczne sterowanie TUZ-em  przednim

- Blokada przedniego mostu

- Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektro-hydraulicznie

- Dodatkowe oświetlenie robocze przednie i tylne

- Lampy przednie zamontowane na słupkach kabiny widoczne podczas jazdy z zamontowanym pługiem odśnieżającym

- Światło ostrzegawcze „kogut” zamontowane na dachu kabiny po lewej i prawej stronie

- Napęd na 4 koła

- Hamulec postojowy niezależny

- Hamulec przyczepy pneumatyczny jedno i dwuobwodowy

- Min. 1 para wyjść hydr. z przodu ciągnika (przy przednim TUZ-ie)

- Min. 2 pary wyjść hydraulicznych plus wolny spływ (tył)

- Poziom hałasu do 76 dB  w kabinie

- Radio z MP 3

- Licznik zużycia paliwa litrach na godzinę pracy.

-    Sprężarka z wężem do pompowania kół

-    Lusterka zewnętrzne teleskopowe

-    Trójkąt ostrzegawczy i gaśnica

-    Apteczka

-    Skrzynka narzędziowa

skrzynka narzędziowa

Przyczepa kontenerowa - dane techniczne:

-  Ładowność 12t

-  hydrauliczne sterowanie mechaniczne

-  prędkość techniczna 40 km/h

-  hamulec pneumatyczny

-  hamulec postojowy

-  instalacja oświetleniowa,

-  ogumienie 445/45x19,5

-  boczne listwy ochronne

-  hydrauliczna stopa podporowa

-  zapotrzebowanie mocy 70 KM

-  zawieszenie resorowane

-  wyprowadzenie instalacji do podczepienia drugiej przyczepy,

-  masa własna do 2800 kg

-  hydrauliczna blokada wahacza

-  kliny podporowe

-  koło zapasowe

Ciągnik  i przyczepa winny posiadać wszelkie dokumenty  (homologacje) umożliwiające dopuszczenie do ruchu drogowego na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę minimum 24 m-ce, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy.

Wymagany okres dostępności serwisu – 1 dzień.

Przedmiot zamówienie obejmuje także dostawę sprzętu na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego –baza techniczna Tarnowskiej Gospodarki komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

W cenie oferty należy uwzględnić  także  koszt związany z przeszkoleniem operatora w zakresie obsługi oraz eksploatacji sprzętu.

Dostarczony sprzęt winien posiadać fabryczną  instrukcję obsługi w języku polskim, specyfikację techniczną (DTR) oraz dokument potwierdzający gwarancję udzieloną przez Wykonawcę.

Wykonawca może powierzyć , zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp, wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

16.71.00.00-5 – ciągniki rolnicze.

34.22.33.00-9 – przyczepy.

4.Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

5.Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

6.Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać do dnia 31 maja 2016 r.

Zmiana terminu realizacji może nastąpić za zgodą Zamawiającego gdy wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno-prawne. Zmiana umowy w formie aneksu do umowy jest również możliwe w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

7.Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 – na podstawie oświadczenia

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 2 – na podstawie oświadczenia

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 – na podstawie oświadczenia

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 4 – na podstawie oświadczenia

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy.

      - Warunek art. 24 ust. 1 i 2 – na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt. 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

9.Wykaz oświadczeń i dokumentów:

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

- ofertę zgodną z formularzem oferty – zał. nr 1.

- oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 – zał. nr 2.

- art. 24 ust. 1, 2 i 2a  - zał. nr 3.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i  informacji o działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §3 pkt. 3 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wymagany dokument to:  dokument potwierdzający że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Forma dokumentów zgodnie z §7 w/w Rozporządzenia.

10.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewali się w formie pisemnej w języku polskim. Forma pisemna wymagana jest także do przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się także drogą faksową lub elektroniczną jednakże każda przekazana informacja lub dokument muszą być potwierdzone w formie pisemnej.

11.Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji.

Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przesz osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Każda kartka oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana wg wzoru: „dokładna nazwa i adres Zamawiającego, przetarg na: nazwa przedmiotu zamówienia, nie otwierać przed: data i godzina otwarcia ofert”. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem j/w musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

12.Forma wyjaśniania wątpliwości w treści specyfikacji:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazywania źródła zapytania oraz zamieszczenia  na stronie internetowej Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej.

13.Termin związania, złożenia i otwarcia ofert:

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 15 (I piętro) nie później niż do dnia 25.04.2016 r. do godz. 1000

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w dniu 25.04.2016 r. o godz. 1015 w Sali konferencyjnej.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na jego wniosek zostanie mu przesłany protokół z sesji otwarcia ofert.

14.Zmiana i wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z  dopiskiem „zmiana”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „wycofane”. Koperty oznaczone napisem „wycofane” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Wewnętrzne koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Ofertę złożoną po terminie zwraca  się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą:

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą odbywały się w walucie polskiej.

16.Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, wraz z podatkiem VAT, na formularzu ofertowym. Cena oferty jest niezmienna i zostanie przeniesiona do umowy.

17.Opis kryteriów:

17.1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które,zostaną złożone przez   Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

17.2. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się następującymi kryteriami:

1/cena-95% wagi kryterium

2/okres gwarancji-5% wagi kryterium.

17.3.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

17.4.Oferty podlegające ocenie   oceniane będą wg wzoru:

Wpo=Wpc +Wpgw

Wpo- wartość punktowa oferty

Wpc- wartość punktowa oferty w kryterium cena

Wpgw- wartość punktowa oferty w kryterium gwarancja

Wpc =    Cn : Co   x 95

Cn  - Cena najniższej oferty,

Co  - Cena ocenianej oferty.

Wpgw= Gwo : Gwmax. X 5 ,gdzie

Gwo- okres gwarancji ocenianej oferty w m-cach

Gwmax- okres najdłuższej, udzielonej gwarancji  w m-cach

17.5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ w ustawie PZP, a także przepisach wykonawczych do ustawy oraz otrzyma największą ilość punktów wg wyżej podanego wzoru.

17.6.Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

17.7.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.Wyjaśnienie treści złożonej oferty:

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.Jawność postępowania:

Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są  jawne , z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec tajności informacji dotyczących: nazwy oraz adresu Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

      - Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,

      - Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożeniem w ofercie zastrzeżeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

      - Po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę.

20.Ogłoszenie wyników przetargu i zawarcie umowy:

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców wskazując zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta. Informacja zostanie przesłana  drogą elektroniczną i faksem. Ponadto informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Umowa zostaje podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, załączonej do niniejszej specyfikacji.

21.Obowiązywanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

22.Pouczenie o przysługujących środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

23.Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1.

- Oświadczenie w trybie art. 22  ust. 1 – zał. nr 2.

- Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 – zał. nr 3.

- Grupa kapitałowa – zał. nr 4.

- Projekt umowy - zał. nr 5.