PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie i budowa magazynu soli zlokalizowanego na działkach nr 81/2 i  82/1 w m. Tarnowo Podgórne.

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na w/w zadanie.

ADRES ZAMIERZENIE INWESTYCYJNEGO

Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 4

Działki nr 81/2 i 82/1

ZAMAWIAJĄCY

Tarnowska Gospodarka komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Ul. Zachodnia 4

62-080 Tarnowo Podgórne

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i zbuduj” magazynu soli o kubaturze min. 1500 m3  na ternie Tarnowskiej Gospodarki komunalnej TP-KOM Sp. z o.o., na działkach nr 81/2 i 82/1, obręb Tarnowo Podgórne, a w szczególności:

- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych na budowę stałego magazynu soli wraz z pomieszczeniem technicznym.

- Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i pozwoleń (w tym decyzja środowiskowa o ile będzie potrzebna)

- Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę

- Wykonanie kompleksowe magazynu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

- Przedłożenie operatu kolaudacyjnego wraz z protokołami odbiorów robót i wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z uzyskaniem mapy zasadniczej.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Magazyn stacjonarny, posadowiony na istniejącym podłożu betonowym o konstrukcji uniemożliwiającej przenikanie soli i odsolin do gruntu i wód gruntowych i   umożliwiający utrzymywanie soli  i  piasku w stanie suchym i sypkim. Magazyn winien zapewnić stałe warunki wilgotnościowe (zapewniające ciągłe utrzymanie soli i piasku w stanie sypkim). W najbliższym sąsiedztwie magazynu soli winno być ulokowane izolowane cieplnie i ogrzewane pomieszczenie techniczne.

- Magazyn  - w rzucie – prostokątny 12 m x25 m (w pełni wykorzystuje istniejące podłoże betonowe), wysokość składowania do 4,5 m, wysokość otworu wjazdowego min. 4,2 m

- Na żelbetowej posadowionej bezpośrednio na podłożu betonowym lub asfaltowym ścianie oporowej zamocowany jest drewniany dach, pokryty papą termozgrzewalną (np. dachówką bitumiczną). Podwyższone ściany końcowe zapewniają możliwość wysokiego pryzmowania.

- Drewniana konstrukcja dachowa eliminująca kondensację  z  systemem  otworów wentylacyjnych zapewnia wykorzystanie efektu kominowego i ciągłe utrzymywanie soli i piasku w stanie suchym i sypkim.

- Magazyn wyposażony będzie w trzy sąsiadujące ze sobą 3 otwory wjazdowe zamknięte kurtynami z pasków foliowych , zlokalizowane one są w części środkowej, umożliwiając łatwe spiętrzanie , ich mieszanie i załadunek na solarki

- Wymagana pojemność magazynowa soli i piasku  łącznie 1000-1200 Mg, powierzchnia magazynowa  280-300m2  pod wspólnym dachem  z możliwością łatwego dostępu do obu materiałów i ich mieszania.

- Na obu końcach magazynu ściany oporowe  podwyższone do min. 4,5 m , ułatwiające  spiętrzanie i zwiększające pojemność

- Rozwiązanie techniczne  magazynu zapewniające trwałość magazynu co najmniej 25 lat,  konstrukcja magazynu trwale odporna na oddziaływanie środowiska solnego. Ściana oporowa o wysokości co najmniej 2,5m odporna na   uderzenia sprzętem ciężkim oraz napór pryzmy soli lub piasku

- Drewniana konstrukcja dachowa (panelowo-dźwigarowa) trwale odporna na środowisko solne, zapewniająca co najmniej 50 cioletni okres eksploatacji

- Zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe (w tym pokrycia dachowe) winny być powszechnie dostępne  na rynku oraz  umożliwiać łatwą konserwację i naprawę w trakcie użytkowania

- Drewniana konstrukcja dachu, od wewnątrz odporna na degradację chemiczną środowiska solnego oraz zabezpieczona przed grzybami i wilgocią, od zewnątrz-pokrycie dachowe materiałem powszechnie dostępnym na rynku, spełniające warunek trudnopalności. Dodatkowo drewniana konstrukcja dachu winna być zabezpieczona środkami chemicznymi do wymaganej klasy niepalności.

- Instalacje:

- Oświetlenie wnętrza i wjazdów  sterowane z szafki hermetycznej umieszczonej na zewnętrznej ścianie. Sieć elektryczna zewnętrzna doprowadzona do magazynu soli z istniejącej sieci elektroenergetycznej usytuowanej na terenie oczyszczalni.

- Wentylacja samoczynna – grawitacyjna dla utrzymania soli w stanie sypkim ewentualnie uzupełniona wentylacją mechaniczną, niezależnie od wydajności wentylacji grawitacyjnej, dla skutecznego odprowadzania spalin z pojazdów pracujących wewnątrz magazynu, a także umożliwiającą odprowadzenie oparów wilgoci z soli,

- Instalacja odgromowa otokowa lub szpilkowa, zgodna z obowiązującymi przepisami

- Instalacja odprowadzenia zewnętrznych wód opadowych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym

- Pomieszczenie techniczne stacji wytwarzania  solanek – izolowane cieplnie i ogrzewane z niezależnym wejściem i oknem ,

- Pomieszczenie techniczne  o wymiarach 4,5 mx 6,5 m o wysokości min. 3,5 m - izolowane cieplnie i ogrzewane ogrzewaczem olejowym , zapewniając utrzymywanie temperatury pow. 10oC,  z oknem umożliwiając obserwację napełniania solanką solarek oraz niezależnym wejściem  i wrotami – dwuskrzydłowymi lub podnoszonymi do załadunku soli do wanny produkcyjnej

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Projekt budowlany – 5 egz.

- Kompletny projekt wykonawczy – 3 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.

- Wersja elektroniczna projektu (format PDF) na nośniku CD – 1 egz.

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz. U. 2003 r. Nr 33, poz. 270)

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

[5]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 1997 r. Nr 129 z późn. zm).

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 r. w sprawie wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności wystawionej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. 2000 r. Nr 50, poz. 58 z późn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz,. U. 1994 r. Nr 76, poz. 76 z późn. zm.)

[9] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zm)

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 202 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zm.)

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów  robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

[12] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)

Specyfikacje techniczne powołane w części opisu przedmiotu zamówienia wykonane zostaną staraniem wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji technicznej budowy magazynu soli, dla których należy uzyskać opinię Zamawiającego