Tarnowo Podgórne, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki.

- ZAMAWIAJĄCY:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z  siedzibą w Tarnowie Podgórnym 
ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne,

tel. (061) 814-64-30, fax.: 814 74 07,

REGON: 639910084,  NIP: 777-00-04-121.

Adres strony internetowej: www.tp-kom.pl, e-mail: mdzik@tp-kom.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych i merytorycznych – Marlena Dzik, tel. (061) 8959 424.

- TRYB POSTĘPOWANIA:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047;1473 oraz z 2014 r. 423, 811, 915).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej  koparko-ładowarki kołowej, rok produkcji 2014- spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych , zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym:

| WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOPARKO-ŁADOWARKI – rok produkcji 2014 |
| --- |
| Silnik | Wysokoprężny o mocy 90-100 KM, chłodzony cieczą, turbodoładowany, spełniający normę czystości spalin dla maszyn budowlanych EPA Tier min. 3 |
| Waga | Całkowita waga maszyny 8 000-10 000 kg |
| Skrzynia biegów | 4 stopniowa (4 biegi w przód + biegi w tył) ze zmianą kierunku jazdy (revers), z oddzielną dźwignią zmiany biegów lub opcją – zmianą kierunku jazdy na dżojstiku sterowania układem ładowarkowym. |
| Liczba osi | 2 osie, napęd 4x4, z możliwością odłączenia napędu przedniej osi, 100% blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, wszystkie koła wyposażone w błotniki. Tylne błotniki z poszerzeniami. |
| Koła | Koła przednie min. 18’’- szeroki profil, koła tylne min. 26’’. |
| Kabina | Wyposażona w dwoje drzwi umożliwiające dostęp z prawej i lewej strony |
|  | Konstrukcja kabiny zapewniająca widoczność łyżki załadowczej w czasie pracy. |
|  | Konstrukcja kabiny spełniająca standardy w zakresie bezpieczeństwa (przewrócenie się maszyny/spadające przedmioty) |
|  | Fotel operatora obrotowy z zawieszeniem pneumatycznym, podgrzewany wyposażony w pas bezpieczeństwa. |
|  | Otwieranie tylnej szyby, bocznych. |
|  | Lusterka zewnętrzne z lewej i prawej strony pojazdu. |
|  | Radio CD |
|  | Wentylacja kabiny z filtrowaniem powietrza zintegrowana z ogrzewaniem. |
|  | Lampa sufitowa. |
|  | Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby. |
|  | Wycieraczki elektryczne ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie. |
| Układ kierowniczy | Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydrostatycznym, regulacja kolumny kierowniczej w min. 1 płaszczyźnie. |
| Układ sterowania | Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dżojstika, sterowanie układem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych. |
| Układ hamulcowy | Układ hamulcowy hydrauliczny, mokry, wielotarczowy z samoczynną regulacją. |
| Hamulec postojowy | Hamulec postojowy-awaryjny, niezależny od hamulca zasadniczego. |
| Zbiornik paliwa | Pojemność min. 100 L, korek wlewu paliwa zamykany na klucz. |
| Wyposażenie bezpieczeństwa minimalne | sygnał dźwiękowy podczas cofania pojazdu, trójkąt ostrzegawczy klucz do kół, smarownica + karton smaru, apteczka pierwszej pomocy, dwie żółte pulsujące lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu pojazdu z dwoma niezależnymi, zewnętrznymi gniazdami zasilającymi (światła pulsujące na zewnątrz dachu) gaśnica dokumentacja DTR w języku polskim |
| Układ elektryczny | Układ elektryczny musi spełniać wymagania polskich oraz europejskich przepisów bezpieczeństwa Napięcie nominalne 12 V; Alternator min. 95 A Główny wyłącznik prądu umieszczony na zewnątrz maszyny |
| Oświetlenie zewnętrzne | Przód maszyny: 2 reflektory główne (dolna część) + 4 halogenowe światła robocze (pod dachem), kierunkowskazy, Tył maszyny: 4 halogenowe światła robocze (pod dachem), kierunkowskazy, Światła awaryjne |
| CZĘŚĆ ROBOCZA KOPARKO - ŁADOWARKI |
| Łyżki robocze | Łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa z zębami, o pojemności min. 1 m3, otwierana hydraulicznie, z widłami do palet ( z możliwością spychania, rozściełania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania). Wysokość załadunku do sworznia łyżki ładowarkowej min. 3350 mm. Łyżki koparkowe: Standardowa o szerokości 600 mm, dodatkowa łyżka koparkowa 300 mm oraz skarpowa 1500 mm Mechaniczne szybkozłącze koparkowe |
| Ramię główne | Ramię koparkowe o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (ramię wysuwane z wewnątrz ramienia koparkowego) |
| Wymagania dodatkowe | Mechaniczny przesuw ramienia koparki Odchylana na zawiasach chłodnica oleju hydraulicznego Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy Układ samo-poziomowania łyżki ładowarkowej Hydrauliczna blokada transportowa wysięgnika ramienia koparkowego Blokada transportowa obrotu ramienia koparkowego, Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową lub zębatą Stabilizatory tylne niezależne wysuwane hydrauliczne z kontrolką informującą operatora o wysuniętych podporach (główny panel wyświetlacza) oraz gumy pod podpory serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego gwarancja min. 2 lata przeszkolenie operatorów sprzętu w siedzibie Zamawiającego instrukcja obsługi w języku polskim katalog części zamiennych w języku polskim dostawa maszyny loco Zamawiający |

Informacje dodatkowe:

- Czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić max 48 h od zgłoszenia w dni robocze, a zakończenie naprawy max 14 dni daty rozpoczęcia

- Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

43200000-5 – maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części

43260000-3 – koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

- TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie: data zakończenia: 19.09.2014 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA  WARUNKÓW:

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 – na podstawie oświadczenia

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 2 – na podstawie oświadczenia

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 – na podstawie oświadczenia

      - Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 4 – na podstawie oświadczenia

      - Warunek art. 24 ust. 1 – na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt. 9 SIWZ 
i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, 
iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

9. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW:

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

- ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

- oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika do SIWZ.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – 
wg załącznika do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §3 pkt. 3 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać 
od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wymagany dokument to:  dokument potwierdzający że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Forma dokumentów zgodnie z §7 w/w Rozporządzenia.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI:

Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewali się w formie pisemnej. Forma pisemna wymagana jest także do przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się także drogą faksową lub elektroniczną jednakże każda przekazana informacja lub dokument muszą być potwierdzone w formie pisemnej

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Każda kartka oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według wzoru: „dokładna nazwa i adres zamawiającego, przetarg na: nazwa przedmiotu zamówienia, nie otwierać przed: data i godzina otwarcia ofert.”

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

- FORMA WYJAŚNIANIA WĄTPLIWOŚCI W TREŚCI SPECYFIKACJI:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazywania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz stosowna informację zamieści na stronie internetowej.

15. TERMIN ZWIĄZANIA, ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15 nie później niż do dnia 27.08.2014 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.08.2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  w Sali konferencyjnej.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na jego wniosek zostanie mu przesłany protokół z sesji otwarcia ofert.

16. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY:

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „zmiana”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „wycofane”. Koperty oznaczone napisem „wycofane” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Wewnętrzne koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą odbywały się w walucie polskiej.

18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:

W formularzu ofertowym wykonawca winien przedstawić cenę ofertową ryczałtową. Cena podana w ofercie jest niezmienna i zostanie przeniesiona do umowy. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wskaże wykonawca i będzie ona doliczona do wynagrodzenia umownego.

19. OPIS KRYTERIÓW:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- cena – 100 %.

Wybranie zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną. Przydzielając punkty w tym kryterium Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną 100 pkt., każda kolejna oferta otrzyma 1 pkt. mniej.

20. WYJAŚNIANIE TREŚCI ZŁOŻONEJ OFERTY:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie  omyłki na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

21. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA:

Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec tajności informacji dotyczących: nazwy oraz adresu wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

- po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę.

22. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY:

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców wskazując zgodnie z art. 92 ust1 pkt.4 termin w którym może zostać zawarta umowa o zamówienia publiczne. Informacja zostanie przesłana droga elektroniczna lub faksem. Ponadto informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Umowa zostaje podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, załączonej do niniejszej specyfikacji.

23. OBOWIĄZYWANIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

24. POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

25. Załączniki do siwz:

- formularz oferty- załącznik nr 1,

- oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy pzp – załącznik nr 2,

- oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy pzp – załącznik nr 3,

- oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4,

- projekt umowy – załącznik nr 5.