Tarnowo Podgórne, 07.06.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”.

1. Czy Zamawiający dysponuje Projektem Wykonawczym dla obiektów: Pompownia ścieków, Bioreaktor? Załączony Projekt Budowlany nie precyzuje wielu szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych, brakuje również zestawień stali profilowej i zbrojeniowej dla poszczególnych obiektów.

Zamawiający udostępnia PW na stronie internetowej Zamawiającego www.tp-kom.pl.

2. Czy Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą ściany szczelinowej przewidzianej do zabezpieczenia istniejącego Bioreaktora?

Zamawiający nie posiada dokumentacji ścianki szczelinowej.

3. Czy można modyfikować załączone Przedmiary Robót?

Nie

4. Czy Zamawiający dysponuje Projektem Wykonawczym dla obiektów: Pompownia ścieków, Bioreaktor? Załączony Projekt Budowlany nie precyzuje wielu szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych, brakuje również zestawień stali profilowej i zbrojeniowej dla poszczególnych obiektów.

jw

5. Czy Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą ściany szczelinowej przewidzianej do zabezpieczenia istniejącego Bioreaktora?

jw

6. Czy można modyfikować załączone Przedmiary Robót?

jw

7. Po przeanalizowaniu warunków gruntowo-wodnych na terenie planowanej inwestycji stwierdzamy konieczność  oszacowania robót odwodnieniowych. W której pozycji Przedmiaru Robót należy uwzględnić te koszty?

Koszty odwodnienia nie są ujęte w osobnej pozycji. Wykonawca musi zawrzeć koszt odwodnienia w cenie kontraktowej.

8. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Projekt Wykonawczy dla obiektów: Bioreaktor i Pompownia.

Patrz odp. 1

9. Dotyczy Pompowni Ścieków - w opisie Projektu Budowlanego jest mowa o dwóch zbiornikach cylindrycznych oraz jednym prostopadłościennym natomiast ilości Przedmiaru Robót sugeruje jeden zbiornik cylindryczny. Prosimy o wyjaśnienie?

Zakres pompowni ścieków obejmuje jeden zbiornik cylindryczny wraz z komorą zasuw (prefabrykowaną prostopadłościenną).

10. Prosimy o uzupełnienie brakujących zestawień stali zbrojeniowej dla Bioreaktora i Pompowni.

Patrz odp. 1

11. Czy zerowy obmiar robót w pozycji 92 jest prawidłowy?

Tak, w pozycji 92 należy przyjąć ilość= 0

12. Przedmiar Robót dotyczący Zgarniaczy grawitacyjnych obejmuje wykonanie dwóch zbiorników cylindrycznych natomiast w Projekcie Wykonawczym jest mowa o trzech zbiornikach. Prosimy o wyjaśnienie.

Przewiduje się zastosowanie 3 zbiorników zagęszczaczy grawitacyjnych.

13. W przedmiarze robót „Przedmiar robót PR.1 - Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórnym.” w poz. 92 „Przekrycie hermetyzujące o średnicy 24m z laminatu poliestrowo-szklanego” w kolumnie „ilość” podana jest wartość „0”. Prosimy o potwierdzenie że pozycja występuje w ilości 0 kpl i nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zamawiający rezygnuje z laminatów na osadniku wtórnym.

14. W przedmiarze robót tabela zbiorcza w podsumowaniu „razem (PR.0-PR.1)” prosimy o wskazanie czy nie należy dodać przedmiaru PR.3; PR.4; PR.5. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości zapisu „Przedmiaru PR.1 – technologia” i „PR.1 – rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórnym”. Prosimy o wskazanie przedmiaru PR.2, który nie został wskazany w dokumentacji SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia ilość i tytuły przedmiarów stanowiących całość przedmiarów:

- PR 0 - wymagania ogólne

- PR 1 - konstrukcje

- PR 2 - Technologia

- PR 3 - Branża elektryczna i AKPiA

- PR 4 - Branża - drogi

- PR 5 - Technologia pompy ciepła i kotłownia

Suma wszystkich wypełnionych przedmiarów stanowi cenę ofertową.

Zamawiający jeszcze raz załącza wszystkie przedmiary robót.

15. Zgodnie z Przedmiarem Robót poz. 57 dotyczącej izolacji pionowej z płyt styropianowych Bioreaktora policzona została tylko powierzchnia nadziemna ścian natomiast rysunki (przekroje) izolacja występuje na pełnej wysokości. Jaka jest właściwa ilość izolacji?

Należy przyjąć izolację na pełnej wysokości zgodnie z rysunkami.

16. Czy pomosty na Bioreaktorze należy wykonać w konstrukcji żelbetowej jak sugeruje Przedmiar Robót czy z płyt TWS na podkonstrukcji tj. zaznaczono na rysunkach?

Należy przyjąć pomosty z płyt TWS na podkonstrukcji zgodnie z rysunkami.

17. Dotyczy poz. 48 Przedmiar Robót - Bioreaktor - czy barierki ochronne należy wycenić tylko dla schodów zejściowych czy wokół wszystkich pomostów? (obmiar dot. tylko schodów)

Należy przyjąć barierki wokół wszystkich pomostów.

18. Dotyczy Pompowni Ścieków - w której pozycji Przedmiaru Robót uwzględnić wykonanie płyty stropowej dla zbiorników cylindrycznych?

Przedmiar Robót obejmuje cały zakres prac w tym płytę stropową pompowni ścieków. Podstawą wyceny jest zawsze dokumentacja projektowa.

19. W której części Przedmiaru Robót policzono korek pod studnię centralną Osadnika?

Przedmiar Robót obejmuje cały zakres prac w tym studnię centralną osadnika. Podstawą wyceny jest zawsze dokumentacja projektowa.

20. Czy pozycje Przedmiaru Robót 60 i 74, 60 i 73 oraz 60 i 75 nie dublują się?

Nie

21. Czy w pozycji 61 Przedmiaru Robót jednostką nie powinien być m3?

Nie

22. Do jakiej głębokości ppt wykonać ocieplenie ze styropianu ścian Osadnika?

Należy przyjąć izolację na pełnej wysokości osadnika.

23. W której pozycji Przedmiaru Robót należy ująć podbudowę z piasku stabilizowanego cementem stanowiącą podbudowę pod zbiorniki zagęszczaczy?

Przedmiar Robót obejmuje cały zakres prac w tym podbudowę z piasku stabilizowanego cementem stanowiącą podbudowę pod zbiorniki Zagęszczaczy. Podstawą wyceny jest zawsze dokumentacja projektowa.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia  20 czerwca 2018 r. do godz. 10:00. W załączeniu zmiana SIWZ w tym zakresie.