SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)

na roboty budowlane w projekcie pn.:

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”

planowanego do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Tarnowo Podgórne, dnia 11 maja 2018 2018 roku

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne	3

II.	NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3

III.	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	3

IV.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA	4

V.	KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)	4

VI.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

VII.	8OFERTY CZĘŚCIOWE	8

VIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	8

IX.	OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA	8

X.	ZALICZKA	8

XI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	8

XII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA	9

XIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	16

XIV. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA ZAPYTAŃ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ……………………	16

XV.	ZMIANA TREŚCI SIWZ	17

XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	17

XVII. OCENA OFERT	18

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	18

XIX.	KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT	19

XX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	21

XXI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	22

XXII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU	22

XXIII. WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY	24

XXIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	24

XXV. ODRZUCENIE OFERT	25

XXVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	25

XXVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY	25

XXVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	26

XXIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY	28

XXX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	28

XXXI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH	30

XXXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	30

XXXIII. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA	30

XXXIV. PODWYKONAWSTWO	30

XXXV. INFORMACJE DODATKOWE	31

XXXVI. ZAŁĄCZNIKI	32

- INFORMACJE OGÓLNE

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. ogłasza przetarg na  modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym.

Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Spółkę Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w §1 pkt. 3 lit. a Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479). Wobec tego, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) przepisów ustawy nie stosuje się.

- NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

| Nazwa: | Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| --- | --- |
| Adres: Województwo: | ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne Wielkopolskie |
| KRS: | 0000075595 |
| REGON: | 639910084 |
| NIP: | 7770004121 |
| tel. | (61) 814-64-30 |
| fax. | (61) 814-74-07 |
| e-mail: | biuro@tp-kom.pl |
| adres strony internetowej: | www.tp-kom.pl |

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku (znak: MR/H 2014-2020/23(3)07/2017)

  - Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Spółkę Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. – zwany dalej „Regulaminem”.

- OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem sprawy: ZP.1.2018.

  - Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)

Główny przedmiot zamówienia:

45252127-4 	Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

45200000-9 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45233251-3 	Wymiana nawierzchni,

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45100000-8 	Przygotowanie terenu pod budowę,

45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego,

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45320000-6	Roboty izolacyjne,

45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych,

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45232460-4	Roboty sanitarne,

45252200-0	Wyposażenie oczyszczalni ścieków,

45233140-2	Roboty drogowe,

45111300-1	Roboty rozbiórkowe,

90481000-2	Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków,

90713100-9	Usługi konsultacyjne dot. zaopatrzenia w wodę i obróbki ścieków inne niż związane z branżą budowlaną

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”, polegającego w szczególności na wykonaniu robót budowlanych na warunkach określonych w umowie, zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.

  - Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja inwestycji:

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Tarnowo Podgórne, w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na terenie oczyszczalni ścieków Zamawiającego przy ul. Zachodniej 4 - obręb ewidencyjny Tarnowo Podgórne, działka nr 81/2, 81/3, 82/1. Wszystkie prace budowlane przewidziane do realizacji w ramach umowy prowadzone będą na terenie wskazanych działek.

Fragment kolektora odpływowego ścieków oczyszczonych oraz sam wylot ścieków nie są objęte zakresem inwestycji.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych, zgodnie z wydaną decyzją (pozwoleniem wodnoprawnym) jest woda – Kanał Przybrodzki w km 24+010, dz. o nr ewid. 63/4, obręb Góra. Nie przewiduje się wykonania nowego odprowadzalnika ścieków oczyszczonych ani zmiany lokalizacji istniejącego wylotu. Obsługa komunikacyjna rozbudowanej oczyszczalni mającej funkcjonować w układzie trzystopniowego oczyszczania ścieków - tak jak dotychczas - będzie się odbywać z ul. Zachodniej.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Jako cel analizowanego przedsięwzięcia wskazano zwiększenie przepustowości oczyszczalni (t.j. z 4.000m3/d do 8.000m3/d) i zapewnienie stabilnej pracy w/w instalacji gwarantującej spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1800).

W ramach wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego zaplanowano rozbudowę oczyszczalni ścieków, co zostanie zrealizowane poprzez posadowienie nowych obiektów:

- pompowni ścieków surowych,

- podłużnego sitopiaskownika zintegrowanego z płuczką piasku,

- bloku biologicznego oczyszczania ścieków (komora defosfatacji, komora denitryfikacji),

- komora napowietrzania osadu czynnego,

- osadnik wtórny,

- pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,

- instalacji hermetyzacji (biofiltr powietrza części mechanicznej i biofiltr powietrza części osadowej).

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- punkt zlewczy ścieków dowożonych,

- stacja odbioru osadów dowożonych samochodami typu WUKO,

- pompownia ścieków surowych z komorą zasuw,

- budynek techniczny na piętrze – komora rozprężna,

- sitopiaskownik oraz prasa filtracyjna,

- komora rozdziału ścieków  przed bioreaktorem,

- bioreaktor- 1 sztuka,

- osadnik wtórny kołowy – 1 sztuka,

- komora przepompowni osadu,

- biofiltr powietrza odciąganego znak komór biologicznych,

- budynek administracyjno-socjalny połączony z budynkiem technicznym,

- budynek techniczno –magazynowo –garażowy,

- budynek magazynowy z częścią socjalną,

- uzbrojenie terenu,

- drogi i place wewnętrzne, chodniki

- zieleń,

- ogrodzenie terenu.

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w  dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i SIWZ. Przedmiar robót i dokumentacja projektowa stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji.

  - Pozostałe wymogi dotyczące wykonania zamówienia:

    - Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, zobowiązany jest m.in. do:

      - przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym:

        - instrukcji BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) – w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy,

        - Programu Zapewnienia Jakości – w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy,

        - Projektu rozruchu – w terminie co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem rozruchu,

        - Projektu wizualizacji systemu operatorskiego, zawierającego opis rodzaju i liczby danych zbieranych w tym systemie, informacji on-line wyświetlanych na planszach operacyjnych, zakresu wykresów i raportów operatorskich, itp. oraz wykonania tego systemu operatorskiego,

        - instrukcji stanowiskowych, instrukcji bhp, instrukcji obsługi oczyszczalni, instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, instrukcji obsługi systemu operatorskiego (SCADA), dokumentacji powykonawczej i pozostałej dokumentacji wymaganej prawem czy wskazanej w załącznikach do przetargu.

      - Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest również do opracowania kosztorysu ofertowego, przygotowanego w oparciu o Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ.

    - Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie, wybrany w drodze postępowania przetargowego Główny Inspektor Nadzoru (GIN). Ww. osoba kierować będzie zespołem branżowych inspektorów nadzoru.

Wybrany przez Zamawiającego GIN niezwłocznie przekaże Wykonawcy wytyczne dotyczące:

- wzoru sprawozdań Wykonawcy z postępu prac oraz częstotliwości ich składania (nie rzadziej niż raz w miesiącu), a zawierających m.in następujące informacje: stan zaawansowania prac, ocenę zgodności z harmonogramem, w przypadku opóźnień - przedstawienie działań korygujących lub zmiany harmonogramu w całości, wycenę kosztorysową wykonanych robót, informację o zaangażowaniu personelu Wykonawcy, informację o pracach wykonanych przez Podwykonawców i o sposobie ich rozliczenia,

- wzoru wniosków (z wymaganymi załącznikami) o wyrażenie zgody na: zakup materiałów i urządzeń, montaż materiałów i urządzeń, zamianę materiałów i urządzeń, wyłączenie obiektów i urządzeń z ruchu, itp.,

- wzoru protokołów: odbioru częściowego, końcowego, robót zanikających, itp.

- innych wymaganych wzorów, służących do prawidłowego dokumentowania działań wykonawczych, gwarantujących zgodność realizacji zamówienia, sprawozdawczości i rozliczeń z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (znak: MR/H 2014-2020/23(3)07/2017)

    - Realizacja zamówienia przebiegać będzie na obiekcie w ruchu. W związku z powyższym Wykonawca ma zaplanować, a następnie prowadzić tak prace na budowie, by zminimalizować konieczność wyłączania urządzeń technologicznych czy poszczególnych obiektów obecnej oczyszczalni. Każda czynność związana z przełączeniem, wyłączeniem (czasowym i ostatecznym), przebudową, modernizacją urządzeń czy obiektów obecnej oczyszczalni, likwidacja kolizji sieciowych lub obiektowych, itp. musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Wystąpienie Wykonawcy do Zamawiającego o wyrażenie powyższej zgody musi zostać dokonane w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), co najmniej na 7 dni przed planowanymi pracami. Niespełnienie powyższych zasad będzie podstawą do rozwiązania umowy, a także do dochodzenia roszczeń od Wykonawcy (w tym m.in. o zapłatę kar środowiskowych w przypadku wystąpienia skutków dotyczących przekroczeń jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika).

Przewidywana kolejność działań związanych z realizacją zamówienia przedstawia się następująco:

- rozbiórka obiektów kolidujących z projektowanymi,

- budowa obiektów kubaturowych projektowanej oczyszczalni ścieków i rozruch,

- zagospodarowanie terenu.

    - Rękojmia / gwarancja

      - Okres rękojmi – 60 miesięcy

      - Gwarancja jakości - gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert. Zasady gwarancji określa Karta Gwarancji Jakości, której wzór znajduje się w załączniku nr 11 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze okresu gwarancji, Zamawiający, przyjmie minimalny okres gwarancji wynoszący 5 lat. Bieg terminu Gwarancji jakości rozpoczyna się w momencie zakończenia realizacji zamówienia zgodnie z pkt 11.3 niniejszego SIWZ.

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

- Projektach Budowlanych,

- Projektach Wykonawczych,

- Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Przedmiarach robót,

- wyjaśnieniach do dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do niniejszego SIWZ.

    - Wszystkie elementy dokumentacji określone w p. 6.3.5 stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące - tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

    - W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- Umowa,

- SIWZ,

- Oferta wraz z załącznikami do oferty.

- OFERTY CZĘŚCIOWE

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

- ZALICZKA

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia Umowy.

  - Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2020 roku.

  - Stwierdzenie zakończenia realizacji zamówienia (wykonanie umowy) następuje z dniem podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego – przy jednoczesnym spełnieniu przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 11.4 poniżej.

  - Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez strony umowy po zakończeniu realizacji wszelkich robót budowlano-montażowych, technologicznych, przeprowadzeniu i zakończeniu rozruchu ze skutkiem pozytywnym (min. 4 tygodniowe utrzymanie parametrów jakościowych w odpływie ścieków oczyszczonych do odbiornika, przy pełnym obciążeniu oczyszczalni - potwierdzone co najmniej 8 pozytywnymi sprawozdaniami z badań wykonywanymi w odstępach max 4 dni - prób pobranych i wykonanych przez laboratorium akredytowane), a także po przedłożeniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych, pozwoleń administracyjnych (np. pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków), instrukcji, dokumentacji, licencji i sprawozdań.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

  - Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków jest następujący:

  - W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 12.7 SIWZ.

  - W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:

- Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał,

co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości co najmniej Qdś=4000 m3/d i jednocześnie o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto dla każdej z robót oddzielnie, z przeprowadzeniem jej pełnego rozruchu, w tym jednej roboty budowlanej z utrzymaniem obiektu oczyszczalni w ruchu.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości 10.000.000,00 zł brutto.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:

- wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ,

- dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

- Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

- Ekspert 1 – Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji przez tego Wykonawcę głównych i kluczowych elementów inwestycji z zakresu robót budowlanych, w tym co najmniej 1 inwestycji na roboty budowlane polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy.

- Ekspert 2 – Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca następujące:

- uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*

- kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy, przy realizacji inwestycji z zakresu robót gospodarki wodnej lub ściekowej, w zakresie kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej 2 polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków.

- Ekspert 3 – Kierownik robót sanitarnych, min. 1 osoba posiadająca następujące:

- uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót  sanitarnych*.

- kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi przy inwestycjach polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków.

- Ekspert 4 – Kierownik robót elektrycznych, min. 1 osoba posiadająca następujące:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych,

- kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika robót elektrycznych w robotach budowlanych w zakresie robót elektrycznych, w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 10.000.000,00 zł brutto.

- Ekspert 5 – Specjalista ds. AKPiA, min. 1 osoba posiadająca następujące:

- kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym przy realizacji co najmniej jednego zamówienia dotyczącego budowy, rozbudowy, lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min Qdś=4000 m3/d i jednocześnie o wartości  robót co najmniej 10.000.000,00 zł brutto.

- Ekspert 6 – Technolog, min. 1 osoba posiadająca następujące:

- kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe - technolog oczyszczania ścieków lub specjalista ds. rozruchów oczyszczalni ścieków, w tym przy realizacji co najmniej jednego zamówienia dotyczącego budowy, rozbudowy, lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min Qdś=4000 m3/d i jednocześnie o wartości robót co najmniej 10.000.000,00 zł brutto.

* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 65 z późn. zm.).

UWAGA:

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:

  - wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ.

  - W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

- Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN.

- Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 8.000.000,00 PLN.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

  - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

  - W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

  - nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

  - powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

- Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych:

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10, 2) i 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.8.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te bezpośrednio (jako podwykonawcy) zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te kwalifikacje, wykształcenie lub doświadczenie są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

  - w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji wszystkich członków konsorcjum. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

  - dokumenty wymagane od Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. każdy z członków konsorcjum z osobna);

  - wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich członków konsorcjum;

  - Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

  - Oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, podpisane przez osoby do tego uprawnione.

  - Dokumenty inne niż oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci, który dokument ten wystawił, albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów (w tym oświadczeń, o których mowa w pkt. 12.4 pkt. 1) lit. a) in fine) potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 12. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. Dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być dołączony do oferty (w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza).

  - Od momentu złożenia oferty w postępowaniu, wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika (lidera konsorcjum). Wszelkie oświadczenia złożone w jakiejkolwiek sprawie przez Zamawiającego pełnomocnikowi członków konsorcjum są skuteczne względem każdego z członków konsorcjum. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z członków konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu pisemną umowę regulującą warunki ich współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Umowa powinna wskazywać na solidarny charakter zobowiązania członków konsorcjum wobec Zamawiającego.

- OPIS SPOSOBU SKŁADANIA ZAPYTAŃ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

  - Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią SIWZ, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Zamawiający może odpowiedzieć na pytania złożone po terminie określonym w zdaniu pierwszym.

  - Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, w sposób odpowiadający temu, w jaki opublikowano i udostępniono niniejszy SIWZ, bez wskazania źródła zapytania.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- ZMIANA TREŚCI SIWZ

  - SIWZ może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w SIWZ. Informacja taka powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmiany, a także opis dokonanych zmian.

  - Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, z wyłączeniem Ofert, Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie pisemnie (w formie papierowej) lub drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r. poz. 1422, z 2015 roku, poz. 1844 oraz z 2016 r .poz. 147 i 615).

  - Korespondencja z Zamawiającym musi być kierowana na adres:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

biuro@tp-kom.pl

fax (61) 814-74-07

  - Przekazanie korespondencji drogą elektroniczną będzie uznane za skuteczne, jeśli będzie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub będzie polegało na przesłaniu obrazu (np. skanu, kopii) dokumentu opatrzonego podpisem osoby uprawnionej.

  - Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdej przesyłki dokonanej drogą elektroniczną. Potwierdzenia otrzymania przesyłki drogą elektroniczną Zamawiający dokona względem Wykonawcy na jego wyraźne żądanie zawarte w treści tej korespondencji.

  - Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania i realizacji umowy.

  - Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Marlena Dzik tel. (61) 8959 424 adres e-mail: biur@tp-kom.pl., w godz. pomiędzy 7:00 a 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

- OCENA OFERT

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 17.2. niniejszego Zapytania ofertowego, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający może poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Wykonawca, którego oferta została poprawiona zgodnie z pkt. 17.2 powyżej może sprzeciwić się wprowadzeniu poprawek w jego ofercie i żądać dokonana oceny tej oferty według jej pierwotnego brzmienia, jeśli żądanie to zgłosi Zamawiającemu niezwłocznie po tym, gdy Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o poprawkach dokonanych w jego ofercie.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania, w toku oceny oferty, wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zostaną spełnione przesłanki 25.1 Zapytania ofertowego.

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w pkt. 12.7 SIWZ.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Cena rozumiana jest jako całkowite (łączne) wynagrodzenie Wykonawcy za  należyte oraz zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego. Wskazana w Formularzu Oferty cena obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesienie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty usług gwarancyjnych i serwisowych w zadeklarowanym okresie gwarancji. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ winien w cenie ofertowej brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca poda w Formularzu Oferty cenę łączną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.

  - Cena łączna brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

  - Jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

  - Wykonawca, w formularzu oferty, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Brak wskazania w formularzu oferty informacji, o których mowa w pkt. 18.9 będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIA OCENY | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | C – cena brutto | 90 pkt. |
| 2. | G – okres gwarancji | 3 pkt. |
| 3. | T – termin realizacji | 7 pkt. |
|  | RAZEM | 100 pkt. |

  - W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C=(C n/C o)*90

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co - cena oferty ocenianej

*90  - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”.

  - W przypadku kryterium „Okres gwarancji” oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości zgodnie z tabelą poniżej, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 8 lat.

Okres gwarancji powinien zostać podany w pełnych latach. Zaoferowany okres gwarancji dłuższy niż 8 lat na potrzeby oceny ofert będzie traktowany jako okres 8-letni.

| OKRES GWARANCJI (G) | ILOSĆ PUNKTÓW |
| --- | --- |
| 5 lat | 0 pkt |
| 6 lat | 1 pkt |
| 7 lat | 2 pkt |
| 8 lat | 3 pkt |

  - Termin realizacji powinien zostać podany jako konkretna data, przy czym Wykonawca nie może zaproponować daty innej niż wskazane w tabeli poniżej.

| TERMIN REALIZACJI (T) | ILOSĆ PUNKTÓW |
| --- | --- |
| 31.12.2019 | 7 pkt |
| 31.01.2020 | 6 pkt |
| 28.02.2020 | 5 pkt |
| 31.03.2020 | 4 pkt |
| 30.04.2020 | 3 pkt |
| 29.05.2020 | 2 pkt |
| 30.06.2020 | 1 pkt |

  - Ocena punktowa oferty:  Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium „Cena” , kryterium „Okres gwarancji” i kryterium „Termin realizacji”. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów.

  - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty zawierające taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wyższej ceny lub krótszego okres gwarancji lub krótszego czasu realizacji Umowy, niż te zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 400.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

  - Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Tarnowo Podgórne  nr 26 1050 1533 1000 0022 4555 7992 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego.

  - Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, winno zawierać następujące elementy:

  - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

  - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

  - kwotę gwarancji,

  - termin ważności gwarancji,

  - zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: „Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych przez SIWZ lub zgłosił sprzeciw, o którym mowa w pkt 17.3 SIWZ, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej lub, że: - „Wykonawca, którego ofertę wybrano:

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci dokumentu gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

  - Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

  - Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w sposób opisany wyżej zostanie odrzucona.

  - Zamawiający zwraca Wykonawcy wadium na zasadach określonych w Regulaminie.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium złożone przez Wykonawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU

  - Wymagania podstawowe:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (samodzielnie albo w ramach konsorcjum).

  - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

  - W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  - Oferta musi być zabezpieczona wadium.

  - Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:

Oferta na:

„Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym” znak sprawy: ZP.1.2018

Nie otwierać przed: 11 czerwca 2018 r. godz. 10.15.

  - Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

  - Zamawiający wymaga, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów składających się na ofertę.

  - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Opakowanie to musi być wyraźnie oznaczone hasłem „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ wyodrębnienie (lub jego brak) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

  - Zawartość oferty:

- wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,

- wykaz robót budowlanych - załącznik nr 4 do SIWZ,

- pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),

Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje:

- dane podmiotu udostępniającego zasób,

- dane podmiotu przyjmującego zasób,

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ,

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 6 do SIWZ,

- dowód wniesienia wadium,

- karta gwarancji jakości,

- kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

- pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszego SIWZ.

- WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania Ofert.

  - Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia muszą być złożone w miejscu i według takich samych zasad, jak składana jest Oferta. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany, muszą być dodatkowo podpisane „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr...”.

  - Koperty (paczki) oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do Oferty.

  - Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania Ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy.

  - Wycofanie Oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

  - Oferty wycofane nie zostaną otwarte.

  - Zamawiający zwraca Ofertę złożoną po terminie po uprzednim, niezwłocznym, zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie, bez otwierania.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę, w formie  i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, w sekretariacie (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.

  - W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt. 24.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie o tym fakcie oraz zwróci ofertę.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (I piętro) w dniu 11 czerwca r. o godz. 10.15.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; cenę ofertową, proponowany czas realizacji inwestycji oraz okres gwarancji, podane w formularzu oferty.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której jest udostępnione SIWZ informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

    - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

    - ceny , okresu gwarancji i terminu realizacji zawartych w poszczególnych ofertach.

- ODRZUCENIE OFERT

  - Zamawiający odrzuca ofertę na zasadach wskazanych w regulaminie, jeżeli:

    - jest niezgodna z regulaminem udzielania zamówień,

    - jest sprzeczna z treścią SIWZ,

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

    - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

    - wykonawca w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia sprzeciwił się na poprawieniu omyłki,

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

    - oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia na zasadach wskazanych w regulaminie.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunku udziału w postępowaniu, a którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria oceny.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty i jednocześnie zamieści informację na stronie internetowej, o:

      - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy (lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności pozostałych wykonawców (lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną poszczególnym ofertom w zakresie każdego kryterium oceny ofert jak i łączną punktację dla każdej z ofert,

      - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

      - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia ofert,

      - unieważnieniu postępowania

  - Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest:

- wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

- przedłożyć kopie uprawnień osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wskazanych w pkt 12.4.

- przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób ustanowionych do kontaktu z ramienia podwykonawców, zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców, o ile wykonawcy ci znani są Wykonawcy przed zawarciem umowy.

  - Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

  - Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny brutto oferty.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przed zawarciem Umowy na rachunek bankowy Zamawiającego w  banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Tarnowo Podgórne  nr 26 1050 1533 1000 0022 4555 7992 z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”.

  - Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w pkt. 11.3 SIWZ.

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady, nie wcześniej jednak niż w ciągu 15 dni od dnia, w którym Wykonawca skutecznie wezwał Zamawiającego do zwrotu tej kwoty. Dla wezwania tego strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Dzień wpłynięcia wniosku Wykonawcy o przesunięcie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem pozostałej kwoty zabezpieczenia będzie traktowany, jako dzień wniesienia zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia to taka gwarancja/ poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

  - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

  - oznaczenie postępowania poprzez wskazanie firmy Zamawiającego oraz znaku sprawy, o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ,

  - określenie przedmiotu postępowania, posługując się określeniem przedmiotu zamówienia wskazanym w pkt. 6.1. SIWZ,

  - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem (tj. wierzytelności służące zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady),

  - kwotę gwarancji/poręczenia,

  - termin ważności gwarancji/poręczenia uwzględniający postanowienia w sprawie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane w Zapytaniu ofertowym.

  - Ponadto, jeżeli zabezpieczenie będzie wystawione w formie poręczenia lub gwarancji, to powinno zawierać:

  - oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego, jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o nieodwołalnym charakterze gwarancji/poręczenia oraz zobowiązaniu do zapłaty kwoty poręczonej lub gwarantowanej, bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego;

  - postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji;

  - oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.

Ponadto poręczenie lub gwarancja:

  - nie będzie przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej;

  - nie będzie poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej;

  - nie będzie zawierała wymogu bezsporności roszczenia beneficjenta gwarancji ani wyłączała odpowiedzialności gwaranta za zapłatę kar umownych.

  - Koszty związane z wystawieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

  - Wzór umowy stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego SIWZ.

- OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

    - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

      - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

      - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

      - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

    - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

    - wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

    - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

  - Możliwa jest zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, która nie powoduje jego zwiększenia, a będąca robotami zamiennymi, których konieczność wykonania wynikła na podstawie zmian w dokumentacji projektowej nie dających się przewidzieć na etapie jej wykonania i w chwili zawarcia umowy, jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – roboty zamienne rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego [Załącznik nr 7 – Przedmiar robót].

  - Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć  protokół konieczności sporządzony przez Strony.

  - Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków  przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.

  - Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.

  - Zmiany do umowy, o których mowa w 30.1 pkt. 1) będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

  - Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  - Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), a zatem nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

- WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

  - Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone       w  PLN.

- PODWYKONAWSTWO

  - Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który może być powierzony podwykonawcom.

  - W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile podwykonawcy ci znani są Wykonawcy w momencie składania przez niego oferty. Jeśli Wykonawca powziął w tym przedmiocie wiedzę po złożeniu oferty lecz przed dniem otwarcia ofert, winien dokonać uzupełnienia oferty w trybie opisanym w pkt. 21.1 - 21.3 SIWZ.

  - Brak informacji w formularzu oferty dotyczącego zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

  - W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić lub zmienić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

  - Zobowiązuje się Wykonawcę do zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

  - Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie przedstawi oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

  - Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 34.7 zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  - Wymagania, o których mowa w pkt. 34.7. - 34.8. mają zastosowanie wobec dalszych podwykonawców.

  - Zastrzega się, że wszelkie płatności mające być dokonane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy realizowane będą wyłącznie po tym, gdy Zamawiającemu przedstawione zostaną niebudzące wątpliwości dowody na okoliczność zaspokojenia podwykonawców.

  - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa, w tym wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały zawarte w Załączniku nr 9 - wzór umowy.

  - Zastrzega się, że wszelkie płatności mające być dokonane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy realizowane będą wyłącznie po tym, gdy Zamawiającemu przedstawione zostaną niebudzące wątpliwości dowody na okoliczność zaspokojenia podwykonawców.

- INFORMACJE DODATKOWE

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

- ZAŁĄCZNIKI

- formularz ofertowy,

- oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- wykaz wykonanych robót budowlanych,

- wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

- Przedmiar robót,

- dokumentacja projektowa,

- wzór umowy wraz z załącznikami,

- Regulamin,

- Wyjaśnienia do dokumentacji projektowej.