Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

CECHY JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ WODOMIERZ;

Wodomierze DN 15-20  Klasa C

Dane techniczne wodomierzy:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy nowych

- Zakres zamówienia:

- Dostawa/wy nowych wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych,

- Cechy jakie powinny spełniać wodomierz;

- wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne wody zimnej do montażu poziomego i pionowego, klasa H- R160, V- R63.

- liczydło wodomierza 8-bębenkowe odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie, dopuszcza się wodoszczelność wodomierzy IP68;

- wysoka odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego;

- wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych;

- konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację;

- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu;

- wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce;

- możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących, jedna nakładka na jeden wodomierz;

- posiada atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej

CECHY JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ NAKŁADKA RADIOWA

Warunki dla modułów radiowych (nakładek na wodomierz do zdalnego odczytu wskazań wodomierza):

- System radiowy zdalnego odczytu wodomierzy powinien pracować w paśmie 
o częstotliwości niewymagającej specjalnego pozwolenia.

- Wymagany system dwukierunkowej komunikacji między modułem radiowym 
a przenośnym terminalem odczytowym na odległość min. 100m.

- Dopuszcza się transmisję jedno lub dwukierunkową między modułem radiowym, a przenośnym terminalem odczytowym.

- Wymagane jest zasilanie bateryjne pozwalające na prawidłową pracę modułu przez dwa okresy legalizacyjne wodomierza.

- Moduł radiowy powinien stanowić odrębną jego część, wymagana jest możliwość montażu na wodomierzu bez konieczności demontażu wodomierza.

- Wymagane jest, aby system informował o wszelkich próbach ingerencji w odczyt wodomierza, tj: przepływ wsteczny (ze zliczaniem objętości przepływu wstecznego), ingerencja polem magnetycznym, ściągnięcie modułu radiowego. Dodatkowo komunikaty powinny informować o czasie ingerencji z uwzglednieniem daty pierwszej próby.

- System powinien informować inkasenta o ewentualnych wyciekach u odbiorców.

- Wymagana automatyczna rejestracja w module stanu wodomierza na ostatni dzień miesiąca z zachowaniem wcześniejszych stanów na 12 miesięcy i dodatkowo na dzień w którym dokonywany jest odczyt.

- Moduł radiowy powinien komunikować się z wodomierzem bez połączeń kablowych.

- Moduł musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza.

Warunki dla przenośnego terminala (zestawu inkasenckiego).

- Terminal winien umożliwiać programowanie nakładek i resetowanie komunikatów o ingerencji w odczyt wodomierza.

- Terminal winien umożliwiać pracę w terenie przez przynajmniej 5 godzin.

- Terminal powinien posiadać możliwość gromadzenia danych odczytywanych z modułów radiowych w urządzeniu.

- Oprogramowanie w terminalu powinno umożliwiać przerwanie odczytu bez konieczności wznawiania go od początku.

- Inkasent winien być w sposób czytelny informowany o przebiegu odczytu na wcześniej ustalonej trasie

- Oprogramowanie dla inkasenta powinno być możliwe do wgrania w dowolne urządzenie przenośne typu smartphon.

- Moduły radiowe stanowią część składową mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i muszą komunikować się za pośrednictwem transmisji radiowej z terminalem inkasenckim z oprogramowaniem

Oprogramowanie umożliwiające zbieranie danych, tworzenie baz odczytowych, 
przygotowywanie tras dla inkasentów i analizę zebranych danych.

- Oprogramowanie powinno umożliwiać odczytywanie wszelkich danych z przenośnego terminala odczytowego oraz gromadzenie bazy danych wodomierzy w oprogramowaniu na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

- Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania opartego o aplikacje webowe.

- Oprogramowanie powinno zapewniać identyfikację modułów radiowych, nazw odbiorców, adresów lokalizacji wodomierzy, aktualnego stanu wodomierzy, stanu na koniec miesiąca z pamięcią 12 ostatnich miesięcy, błędów odczytu (wskazanie prób ingerencji w odczyt wodomierza).

- Oprogramowanie powinno umożliwiać filtrowanie danych z całego okresu korzystania z systemu. Dodatkowo powinno tworzyć w sposób automatyczny listę odbiorców próbujących ingerować w odczyt wodomierza.