Zadanie nr 1

Ciągnik rolniczy nr 1 - dane techniczne:

- Rok produkcji: 2022 r. fabrycznie nowy

- Moc znamionowa: min 170 KM

- Max masa całkowita min 8200 kg

- Silnik norma spalin Tier 5, 6 cylindrowy

- Skrzynia biegów manualna 5 biegowa, 6 półbiegów z rewersem elektrohydraulicznym z regulacją czułości,

- Kabina klimatyzowana, ogrzewana oraz amortyzowana

- Regulowana kolumna kierownicy

- Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, dodatkowe siedzenie dla pasażera

- Wycieraczka przedniej i tylniej szyby ze spryskiwaczem

- Zaczep górny transportowy, przestawiany wysokościowo

- Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych

- Ogumienie przód 540/65 R 28

- Ogumienie tył 650/65 R38

- Błotniki przednie skrętne

- Przycisk do włączania WOM umieszczony na błotniku

- Przyciski do sterowania podnośnikiem tylnym na błotnikach

- Tylni TUZ – udźwig min. 9,5 tony

- Przedni TUZ – udźwig min. 4,0 tony plus jedna para wyjść hydraulicznych

- Mechaniczne sterowanie TUZ-em przednim

- Blokada przedniego mostu

- Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektro-hydraulicznie

- Dodatkowe oświetlenie robocze przednie i tylne

- Światło ostrzegawcze „kogut” zamontowane na dachu kabiny

- Napęd na 4 koła

- Przednia oś amortyzowana

- Hamulec postojowy niezależny

- Hamulec przyczepy pneumatyczny dwuobwodowy

- Min. 1 para wyjść hydr. z przodu ciągnika (przy przednim TUZ-ie)

- Min. 4 pary wyjść hydraulicznych plus wolny spływ (tył)

- Poziom hałasu do 76 dB w kabinie

- Radio z MP 3

- Licznik zużycia paliwa w litrach na godzinę pracy.

- -    Sprężarka z wężem do pompowania kół

- -    Lusterka zewnętrzne teleskopowe

- -    Trójkąt ostrzegawczy i gaśnica

- -    Apteczka

-  gwarancja min. 24 miesiące

Zadanie nr 2

Ciągnik rolniczy nr 2 - dane techniczne

- Rok produkcji: min 2022 r. fabrycznie nowy

- Moc znamionowa: min 105 KM

- Max masa całkowita max 4600 kg

- Silnik norma spalin Tier 5, 4 cylindrowy

- Skrzynia biegów mechaniczna z rewersem elektrohydraulicznym z regulacja czułości zmiany kierunku jazdy min 20 biegów do przodu i tyłu,

- Funkcja sprzęgła w hamulcu

- Klimatyzowana i ogrzewana kabina

- Regulowana kolumna kierownicy

- Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, dodatkowe siedzenie dla pasażera

- Wycieraczka przedniej i tylniej szyby ze spryskiwaczem

- Zaczep górny transportowy, przestawiany wysokościowo

- Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych + dolna belka oscylacyjna,

- Ogumienie przód 420/70 R 24

- Ogumienie tył 480/70 R34

- Błotniki przednie skrętne

- Przycisk do włączania WOM umieszczony na błotniku

- Przyciski do sterowania podnośnikiem tylnym na błotnikach

- Tylni TUZ – udźwig min. 4,5 tony

- Przedni TUZ – udźwig min. 2,5 tony plus jedna para wyjść hydraulicznych plus gniazdo elektryczne + obciążnik min 600 kg,

- Mechaniczne sterowanie TUZ-em przednim

- Blokada przedniego mostu

- Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektro-hydraulicznie

- Dodatkowe oświetlenie robocze przednie min 2 szt. i tylne min 2 szt.

- Światło ostrzegawcze „kogut” zamontowane na dachu kabiny - 2 szt. (lewa i prawa strona)

- Napęd na 4 koła

- Hamulec postojowy niezależny

- Hamulec przyczepy pneumatyczny jedno i dwuobwodowa

- Min. 3 pary wyjść hydraulicznych plus wolny spływ (tył)

- Poziom hałasu do 75 dB w kabinie

- Radio z MP 3

- Licznik zużycia paliwa litrach na godzinę pracy.

- Sprężarka z wężem do pompowania kół

- Lusterka zewnętrzne teleskopowe

- Trójkąt ostrzegawczy i gaśnica

- Apteczka

- skrzynka narzędziowa

-  gwarancja min. 12 miesięcy

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania nr 1 i nr 2

Ciągnik powinien posiadać wszelkie dokumenty, w tym homologacje umożliwiające rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę to okres minimalny. Wymagany okres dostępności serwisu – 1 dzień.

Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. baza techniczna znajdująca się w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje także koszt związany z przeszkoleniem operatora w zakresie obsługi oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia (w siedzibie Zamawiającego).

Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, specyfikację techniczną (DTR) oraz dokument potwierdzający gwarancję udzieloną przez Wykonawcę (dokument gwarancyjny).

Zadanie nr 3

Koparko-ładowarka - dane techniczne i wymagania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki o mocy 110 - 130 KM z napędem na 4 koła (1 szt.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla - fabrycznie nowej koparko - ładowarki. Wszystkie wymienione poniżej parametry techniczne i wyposażenie zamawianej maszyny mają charakter wymogów minimalnych.

- Podstawowe parametry techniczne:

  - koparko- ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, posiadająca certyfikat CE,

  - dostawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko - ładowarki, rok produkcji 2022 (fabrycznie nowa),

  - masa eksploatacyjna maszyny 9000 - 9800 kg,

  - silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej 110 - 130 KM, z filtrem cząstek stałych typu DPF, spełniający norm emisji spalin STAGE V, pojemność silnika do 4 litrów,

  - napęd na 4 koła,

  - równe kola jezdne min 20" z przodu i min 30 " z tylu

  - blokada mechanizmu różnicowego,

  - automatyczna skrzynia biegów maszyny przełączalna pod obciążeniem

  - minimum 4 biegi w przód, minimum 3 biegi w tył,

  - 2 niezależne układy hamowania,

  - system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,

  - układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności 150 - 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 200 bar,

  - stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne,

  - zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów,

  - oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych oraz sygnał cofania,

  - błotniki kół przednich i tylnych,

  - klimatyzacja.

- Podstawowe parametry osprzętu ładowarkowego koparko - ładowarki:

- sterowanie układem ładowarkowym za pomocą joysticka,

- osprzęt musi posiadać system zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,

- łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: min. 6 w 1 możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki, z zamontowanymi na łyżce widłami

- pojemność łyżki ładowarki minimum 1,1 m3, szerokość łyżki od 2,2 m do 2,5 m,

- maksymalna wysokość załadunku do sworznia obrotu minimum 3,4 m,

- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3500 kg,

- Podstawowe parametry osprzętu koparkowego podsiębierny koparko-ładowarki:

- sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joystick,

- osprzęt musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,

- szybkozłącze koparkowe mechaniczne,

- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm i 900 mm,

- łyżka skarpowa 1500 mm,

- ramię koparkowe wygięte o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),

- głębokość kopania minimum 5,6 m,

- gwarancja na koparko – ładowarkę min. 12 miesięcy,

- czas reakcji serwisu na naprawę min. 72 godziny od godziny zgłoszenia do Wykonawcy.