Oznaczenie sprawy 3/ZP/2022

Załącznik Nr 3 do SWZ

Zadanie nr 1

Ciągnik rolniczy nr 1 - dane techniczne:

- Rok produkcji: 2022 r. fabrycznie nowy

- Moc znamionowa: min 170 KM

- Max masa całkowita min 8200 kg

- Silnik norma spalin Tier 5, 6 cylindrowy

- Skrzynia biegów manualna 5 biegowa, 6 półbiegów z rewersem elektrohydraulicznym z regulacją czułości,

- Kabina klimatyzowana, ogrzewana oraz amortyzowana

- Regulowana kolumna kierownicy

- Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, dodatkowe siedzenie dla pasażera

- Wycieraczka przedniej i tylniej szyby ze spryskiwaczem

- Zaczep górny transportowy, przestawiany wysokościowo

- Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych

- Ogumienie przód 540/65 R 28

- Ogumienie tył 650/65 R38

- Błotniki przednie skrętne

- Przycisk do włączania WOM umieszczony na błotniku

- Przyciski do sterowania podnośnikiem tylnym na błotnikach

- Tylni TUZ – udźwig min. 9,5 tony

- Przedni TUZ – udźwig min. 4,0 tony plus jedna para wyjść hydraulicznych

- Mechaniczne sterowanie TUZ-em przednim

- Blokada przedniego mostu

- Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektro-hydraulicznie

- Dodatkowe oświetlenie robocze przednie i tylne

- Światło ostrzegawcze „kogut” zamontowane na dachu kabiny

- Napęd na 4 koła

- Przednia oś amortyzowana

- Hamulec postojowy niezależny

- Hamulec przyczepy pneumatyczny dwuobwodowy

- Min. 1 para wyjść hydr. z przodu ciągnika (przy przednim TUZ-ie)

- Min. 4 pary wyjść hydraulicznych plus wolny spływ (tył)

- Poziom hałasu do 76 dB w kabinie

- Radio z MP 3

- Licznik zużycia paliwa w litrach na godzinę pracy.

- -    Sprężarka z wężem do pompowania kół

- -    Lusterka zewnętrzne teleskopowe

- -    Trójkąt ostrzegawczy i gaśnica

- -    Apteczka

-  gwarancja min. 24 miesiące

Zadanie nr 2

Ciągnik rolniczy nr 2 - dane techniczne

- Rok produkcji: min 2022 r. fabrycznie nowy

- Moc znamionowa: min 105 KM

- Max masa całkowita max 4600 kg

- Silnik norma spalin Tier 5, 4 cylindrowy

- Skrzynia biegów mechaniczna z rewersem elektrohydraulicznym z regulacja czułości zmiany kierunku jazdy min 20 biegów do przodu i tyłu,

- Funkcja sprzęgła w hamulcu

- Klimatyzowana i ogrzewana kabina

- Regulowana kolumna kierownicy

- Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, dodatkowe siedzenie dla pasażera

- Wycieraczka przedniej i tylniej szyby ze spryskiwaczem

- Zaczep górny transportowy, przestawiany wysokościowo

- Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych + dolna belka oscylacyjna,

- Ogumienie przód 420/70 R 24

- Ogumienie tył 480/70 R34

- Błotniki przednie skrętne

- Przycisk do włączania WOM umieszczony na błotniku

- Przyciski do sterowania podnośnikiem tylnym na błotnikach

- Tylni TUZ – udźwig min. 4,5 tony

- Przedni TUZ – udźwig min. 2,5 tony plus jedna para wyjść hydraulicznych plus gniazdo elektryczne + obciążnik min 600 kg,

- Mechaniczne sterowanie TUZ-em przednim

- Blokada przedniego mostu

- Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektro-hydraulicznie

- Dodatkowe oświetlenie robocze przednie min 2 szt. i tylne min 2 szt.

- Światło ostrzegawcze „kogut” zamontowane na dachu kabiny - 2 szt. (lewa i prawa strona)

- Napęd na 4 koła

- Hamulec postojowy niezależny

- Hamulec przyczepy pneumatyczny jedno i dwuobwodowa

- Min. 3 pary wyjść hydraulicznych plus wolny spływ (tył)

- Poziom hałasu do 75 dB w kabinie

- Radio z MP 3

- Licznik zużycia paliwa litrach na godzinę pracy.

- Sprężarka z wężem do pompowania kół

- Lusterka zewnętrzne teleskopowe

- Trójkąt ostrzegawczy i gaśnica

- Apteczka

- skrzynka narzędziowa

-  gwarancja min. 12 miesięcy

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania nr 1 i nr 2

Ciągnik powinien posiadać wszelkie dokumenty, w tym homologacje umożliwiające rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę to okres minimalny. Wymagany okres dostępności serwisu – 1 dzień.

Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. baza techniczna znajdująca się w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje także koszt związany z przeszkoleniem operatora w zakresie obsługi oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia (w siedzibie Zamawiającego).

Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, specyfikację techniczną (DTR) oraz dokument potwierdzający gwarancję udzieloną przez Wykonawcę (dokument gwarancyjny).