| LP. | Opis techniczny minimalnych parametrów śmieciarki |
| --- | --- |
| 1 | Rok pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 2017 |
| 2 | Przebieg nie większy niż 300.000 km |
| 3 | Pojazd serwisowany według zasad określonych przez producenta – książka serwisowa lub dokumenty serwisowe |
| 4 | Pojazd bezwypadkowy |
| 5 | DCM maksymalnie 26 ton |
| 6 | Masa własna do 17 ton |
| 7 | Układ jezdny |
| 7.1 | Trzy osie |
| 7.2 | Pierwsza oś z zawieszeniem – poduszka pneumatyczna |
| 7.3 | Druga oś z zawieszeniem pneumatycznym koła bliźniacze |
| 7.4 | Regulowane zawieszenie |
| 7.5 | Na osi napędowej ogumienie o charakterystyce terenowej |
| 7.6 | Opony - Głębokość bieżnika na osi napędowej – nie mniej niż 10 mm |
| 8 | Silnik |
| 8.1 | Wysokoprężny |
| 8.2 | Norma emisji spalin minimum Euro 6 |
| 8.3 | Moc silnika minimum 370 KM |
| 8.4. | Chłodzony cieczą |
| 8.5 | Co najmniej 6 cylindrowy |
| 8.6. | Pojemność silnika co najmniej 10000 cm3 do 11000 cm3 |
| 8.7 | Wydech do góry |
| 9. | Układ kierowniczy |
| 9.1 | Ze wspomaganiem hydraulicznym |
| 9.2 | Kierownica po lewej stronie pojazdu |
| 9.3 | Kierownica z regulacją kąta położenia |
| 10 | Układ przeniesienia napędu |
| 10.1 | Skrzynia biegów automatyczna 12 biegowa |
| 10.2 | Blokada mechanizmu różnicowego |
| 11 | Układ hamulcowy |
| 11.1 | Dwa niezależne układy przód i tył |
| 11.2 | Układ ABS |
| 12 | Kabina |
| 12.1 | Fabrycznie co najmniej 3 osobowa |
| 12.2 | Fotel kierowcy pneumatyczny |
| 12.3 | Fotele z pasami bezpieczeństwa |
| 12.4 | Instalacja radiowa |
| 12.5 | Radioodtwarzacz |
| 12.6 | Tachograf cyfrowy |
| 12.7 | Lusterka wsteczne podgrzewane |
| 12.8 | El. sterowane szyby |
| 12.9 | El. sterowane lusterka |
| 12.10 | Klimatyzacja |
| 13 | Zabudowa śmieciarki - dwukomorowa |
| 13.1 | Pojemność zabudowy min. 11,5 m3 + min. 5,5 m3 |
| 13.2 | Kamera robocza z tyłu zabudowy |
| 13.3 | Zasyp zasilany hydraulicznie |
| 13.4 | Sterowanie z kabiny oraz z tyłu pojazdu |
| 13.5 | Wrzutnik do obsługi pojemników 110L – 1100L |
| 13.6 | Zasyp otwarty |
| 13.7 | Wrzut dolny |
| 13.8 | Wysokość załadunku od ziemi – maksymalnie 170 cm |
| 13.9 | Szerokość zasypu – duża komora 140-150 cm, mała komora 80-90 cm |
| 13.10 | Centralne smarowanie |
| 13.11 | Oświetlenie robocze |
| 13.12 | Lampy ostrzegawcze |
| 13.13 | Uchwyty do opróżniania pojemników 1100 l – duża komora |
| 13.14 | Zabudowa zamknięta wraz ze ścianą kompresującą posiadająca zgniot minimum 1:5 |
| 14 | Wymiary i inne parametry techniczne |
| 14.1 | Długość – max. 940 cm |
| 14.2 | Rozstaw – max. 370 cm |
| 14.3 | Szerokość – max. 250 cm |
| 14.5 | Kabina kolor biały, zabudowa – pomarańczowa |
| 15 | Inne parametry |
| 15.1 | Ogrzewanie postojowe typu Webasto |
| 15.2 | Zwalniacz (Retarder) |
| 15.3 | Tempomat |
| 15.4 | Elektroniczny ogranicznik kontroli prędkości |
| 15.5 | Wlew paliwa zamykany na kluczyk |

Informacja dotycząca równoważności:

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez indywidualnego Wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Wskazany powyżej opis przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy 
w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi i granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiał, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, rozmiar, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że zaoferowany produkt spełnia warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazane powyżej. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów, parametrów, funkcjonalności, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowano rozwiązania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt dostarczony przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a wskazaniu temu zawsze towarzyszy oznaczenie „lub równoważny”.

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz art. 101 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą zawsze wyrazy „lub równoważne”.

- W przypadku posługiwania się na warunkach określonych w pkt 1 i 2 pojęciem „lub równoważne”, Zamawiający informuje, że wskazane założenia w opisie przedmiotu zamówienia zostały podane wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych jakimi co najmniej powinien odpowiadać przedmiot zamówienia zaoferowany przez wykonawcę. Takie parametry, które są gwarantowane przez określonych producentów, pozwolą Zamawiającemu na utrzymanie standardów koniecznych do realizacji przez Zamawiającego usług o oczekiwanej jakości przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez przywołanie nazw handlowych dopuszcza wszelkie ich odpowiedniki rynkowe jednak o niegorszych parametrach niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Użyty przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wyraz „równoważny” oznaczać będzie każdy produkt zbliżony (podobny) pod względem parametrów technicznych, parametrów jakościowych, parametrów ilościowych, parametrów funkcjonalnych do produktu występującego na rynku indywidualnego producenta, co nie oznacza identyczności z produktem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiadanie przez ten produkt zbliżonych cech i parametrów wskazanych powyżej. Zamawiający przyjmuje założenie, że zastosowanie przez niego produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych przez niego wyników organizacyjnych, użytkowych, funkcjonalnych ani negatywnie wpływać na realizację przez personel Zamawiającego usług, gdzie wykorzystany będzie pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie pojazdu równoważnego jakościowo, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany pojazd i zaproponowane rozwiązanie 
w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania (eksploatacji) przez Zamawiającego pojazdu, który zostanie zaoferowany przez Wykonawcę jako spełniający parametry równoważności.

- Zamawiający ustala, że kryterium równoważności stosowane w celu oceny równoważności zaoferowanych rozwiązań postrzegać będzie jako spełnienie przez zaoferowany pojazd co najmniej takich samych lub lepszych parametrów technicznych, parametrów funkcjonalnych, które nie obniżają określonych standardów, niż te które wynikają z opisu przedmiotu zamówienia zaproponowanego przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie złoży oświadczenie 
o zaoferowaniu rozwiązań równoważnych zobowiązany jest do udowodnienia na etapie składania oferty (!), że zaoferowane rozwiązania równoważne posiadają parametry, cechy, o którym mowa powyżej. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wskazuje, że rozwiązania równoważne muszą być zgodne w poniższych obszarach:

- gabaryt/konstrukcja (co oznacza takie parametry, jak: wielkość, rodzaj, ciężar, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, samodzielna konstrukcja, konstrukcja złożona)

- charakter użytkowy (tożsamość funkcji i przeznaczenie)

- charakter materiałowy (rodzaj i jakość materiałów)

- parametry techniczne (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane konstrukcyjne)

- parametry bezpieczeństwa użytkowania (bezpieczeństwo dla użytkownika, bezpieczeństwo środowiskowe m.in. utylizacja)

- W związku z powyższym Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania/rozwiązanie równoważne do opisywanego przez Zamawiającego, jest zobowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, wskazując nazwę 
i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie Zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest lub nie jest równoważne.

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania, że zaoferowany pojazd odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostanie wezwany do przedłożenia: materiałów technicznych producenta tj. Karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i ulotki lub/i fotografii zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne). W przypadku gdy opisy/ulotki/karty/instrukcje sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tłumaczenia na język polski.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że zaoferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi rozwiązanie równoważne, które odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego, a odnoszących się do wydajności/funkcjonalności, to Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych (art. 104-107 Pzp), że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania dotyczące wydajności/funkcjonalności określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.