Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nr referencyjny postępowania: 01/ZP/2023

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (200307) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń i Gminy Tarnowo Podgórne, jak również zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, realizowane poprzez przetransportowanie odpadów ze stacji przeładunkowej położnej w miejscowości Rumianek, Gmina Tarnowo Podgórne do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2023r., zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.

- Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego odbioru ze stacji przeładunkowej, zlokalizowanej w miejscowości Rumianek (gmina Tarnowo Podgórne), transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych 
z terenu Miasta Luboń i Gminy Tarnowo Podgórne, jak również zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - załadunek odpadów leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały proces wykonania zamówienia.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje frakcje odpadów przedstawione w poniższej tabeli wraz z prognozowanymi ilościami:

Tab. nr 1 - Prognozowane ilości odpadów komunalnych

| L.p. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Prognozowana masa odpadów do odebrania w 2023 r. (w Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie 1 - odpady wielkogabarytowe – Miasto Luboń | 20 03 07 | 1500 |
| 2. | Zadanie 2 - odpady wielkogabarytowe – Gmina Tarnowo Podgórne | 20 03 07 | 800 |

- Wskazane w tabeli nr 1 prognozowane ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych stanowią zaokrągloną ilość odpadów do odebrania w roku 2023 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych szacowaną na podstawie, ilości wykazanych w sprawozdań i innych dokumentach przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wielkogabarytowe od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz PSZOK w latach 2020-22.

- Przedstawione w tabeli wielkości obrazują jedynie szacunkową ilość odpadów. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć ze stacji przeładunkowej i zapewnić zagospodarowanie faktyczną i rzeczywistą ilości odpadów wymienionych w powyższej tabeli, wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz PSZOK w okresie obowiązywania umowy.

UWAGA: Zamawiający informuję, że komunalne odpady wielkogabarytowe mogą być zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów.

- Zasady dotyczące zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie:

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych zbieranych selektywnie:

- w instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 
z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),

- Wykonawca zapewni uzyskanie poziomu odzysku i recyklingu na poziomie co najmniej 90%.

- Zasady dotyczące odbioru ze stacji przeładunkowej oraz przetransportowania do miejsca zagospodarowania odpadów:

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pojazdów niezbędnych do świadczenia usług i ponosi wszelkie koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, dokonywaniem napraw lub wymiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania :

      - co najmniej trzy (3) pojazdy ze skrzyniami samowyładowczymi o ładowności minimum 20 Mg i co najmniej pięcioma (5) kontenerami o pojemności 40 m3;

lub

      - co najmniej dwa (2) pojazdy – ciągniki z naczepą typu „ruchoma podłoga” przystosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 20 03 07 i co najmniej pięcioma (5) kontenerami o pojemności 40 m3;

- Wszystkie pojazdy używane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4, zgodnie z Dyrektywą 98/969/EC (i 200/80/EC).

- Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem zapachów.

- Każdego dnia po zakończeniu świadczenia usług pojazdy powinny być opróżnione z odpadów.

- Każdego dnia przed rozpoczęciem świadczenia usług pojazdy powinny być czyste wewnątrz i na zewnątrz.

- Wykonawca zapewni zachowanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu, serwis) w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i wymogów sanitarnych. Jeżeli w opinii Zamawiającego stan sanitarny pojazdów (w tym czystość i estetyka zewnętrzna) nie jest właściwa, Wykonawca zastosuje się do wydanych przez Zamawiającego w tym zakresie zaleceń.

- Niedopuszczalne jest ładowanie pojazdów ponad dopuszczalną ładowność.

- Transport odpadów winien odbywać się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.

- Transport odpadów winien odbywać się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.

- Odpady winne być transportowane wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz danymi zlecającego transport odpadów.

- Pojazdy transportujące odpady winne być oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742).

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny
z wymogami właściwych przepisów prawa, w tym ochrony środowiska, sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, przepisów prawa miejscowego, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

- Obowiązującymi Regulaminami utrzymania czystości i porządku:

- https://lubon.pl/artykul/50/85/deklaracje-i-uchwaly (Luboń)

- http://bip2.tarnowo-podgorne.pl/6175/dokument/5376 (Tarnowo Podgórne)

- Pozostałe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- Dni oraz godziny, a także sposób odbioru odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej należy uzgodnić z prowadzącym stację przeładunkową TP KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym.

- Warunki odbioru, powiadamiania o konieczności odbioru odpadów itp. ze stacji przeładunkowej Wykonawca uzgadnia z prowadzącym stację przeładunkową TP KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym.

- Załadunek odbywa się ładowarką kołową teleskopową z łyżką o szerokości 1,5 m /krokodyl/ i wys. podnoszenia ponad 4,5 m, ładowność 1,5 Mg.

- Załadunek nie odbywa się z rampy.

- Czas załadunku to 30-40 min dla 1 pojazdu typu ciągnik z ruchomą podłogą o ładowności ok. 20 Mg.

- Istnieje możliwość transportu hakowcami – kontenerami 34 m3.

- Na drogach dojazdowych do stacji przeładunkowej w Rumianku obecnie nie ma żadnych ograniczeń dla przejazdu pojazdów ciężarowych, jednak Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie weryfikować ograniczenia obowiązujące na drogach prowadzących do stacji przeładunkowej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą organizację odbioru odpadów ze stacji przeładunkowej, koordynację i dostosowanie do częstotliwości odbioru wynikającej z potrzeb.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w których będą zagospodarowywane selektywnie zbierane komunalne odpady wielkogabarytowe.

- Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacja przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

- Odpady będą ważone na certyfikowanej wadze na stacji przeładunkowej, a następnie na certyfikowanej wadze w instalacjach do zagospodarowania selektywnie zbieranych komunalnych odpadów wielkogabarytowych, z tym, że do rozliczenia może zostać przyjęta waga Wykonawcy pod warunkiem, że różnica pomiędzy wynikami ważenia nie przekroczy 30kg. W przypadku wystąpienia większej różnicy, po wyjaśnieniu rozbieżności, do rozliczenia zostanie przyjęta waga, na podstawie porozumienia stron.

- Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia miesięcznego raportu świadczonych usług. W raporcie należy wskazać dla poszczególnych frakcji ilość w Mg oraz częstotliwość transportu i zagospodarowania odpadów. Do miesięcznego raportu świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest dołączyć prawidłowo wypełnione karty przekazania odpadów wraz z kwitami wagowymi jako załącznika do faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania sprawozdań, informacji, niezbędnych Zamawiającemu m.in. do sporządzenia sprawozdań, analiz, zwłaszcza przekazania informacji wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

- Personel

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby przedmiot zamówienia realizowany był przez odpowiednią ilość personelu wykwalifikowanego, przeszkolonego, działającego z należytą starannością zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

- Warunki rozliczenia przedmiotu zamówienia:

- Fakturowanie za wykonanie usługi będzie odbywało się za każdy miesiąc kalendarzowy po jego zakończeniu. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowić będzie stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów każdej z frakcji. Do stawki za zagospodarowanie odpadów należy wliczyć koszty przetransportowania odpadów ze stacji przeładunkowej do instalacji komunalnej lub instalacji do zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów.

- Warunkiem rozliczenia jest przedłożenie Zamawiającemu załącznika do FV - miesięcznego raportu świadczonych usług wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami przekazania odpadów i kwitami wagowymi. W raporcie należy wskazać dla poszczególnych frakcji odpadów ilość w Mg oraz częstotliwość transportu i zagospodarowania odpadów.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w przekazanym miesięcznym raporcie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych raportu miesięcznego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu danych w zawartych miesięcznych raportach.